РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| RIV 998 ГИДРО ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЁПОК ОТ M3 ДО M12 | ПЕЧАТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДИЛЕРА |
| --- | --- |

| Rivit S.r.l. Via Manara, 6 - 40128 Bologna - Italy Phone: ++39 051 417 11 11 Fax ++39 051 417 11 29 www.rivit.it -- rivit@rivit.it |  |
| --- | --- |

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Rivit S.r.l. работал на рынке застежек в течение 30 лет. Компания имеет богатый технический опыт и предлагает широкий диапазон продуктов, связанных с крепёжными системами.

| PHONE ++39 051 4171111 | FAX ++39 051 4171129 |
| --- | --- |

  - ПОМОЩЬ

В случае, если Вы нуждаетесь в любой помощи относительно использования и обслуживания инструмента, или в случае, если Вы должны заказать любые запасные части, Вы должны связаться с вашим местным уполномоченным дилером (или Rivit S.r.l. непосредственно) определение идентификации/регистрационных номеров инструмента, написанного на его внешнем корпусе:

| C 1 | См. раздел 3. 5 |
| --- | --- |

  - СВИДЕТЕЛЬСТВО И МАРКИРОВКА

Инструмент изготовлен в согласии с европейскими Директивами. Поскольку инструмент не включен во ВЛОЖЕНИЕ, IV из ДИРЕКТИВЫ 98/37/EEC, Rivit S.r.l. выпускает по свидетельству, чтобы применить маркировку EC.

  - ГАРАНТИЯ

Гарантия  12 месяцев, на дату, обозначенную в накладной. Гарантия действительна только, когда инструмент сопровождается соответствующим обслуживанием (см. раздел 10.2,). Гарантия включает только запасные части, работы по замене не включены в гарантию. Неисправности и повреждения вызванные: · транспортировкой и/или неправильным использованием и обслуживанием не являются гарантийным случаем.

  - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Эта инструкция должна быть прочитана с особым вниманием , поскольку правильная предварительная подготовка, установка и использование инструмента, является  залогом хорошей работы инструмента.

    - ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ

.

Руководство  имеет цель предоставить  всю информацию, для правильного использования инструмента. Это включает информацию относительно технических аспектов, операции, обслуживания, запасных частей и безопасности.

    - ДЛЯ КОГО БЫЛО НАПИСАНО РУКОВОДСТВО

Руководство  написано для  операторов, и для технического персонала, для правильного обслуживания инструмента. Операторы не должны выполнить работы, обслуживание должно проводиться квалифицированным техником.

    - РАЗМЕЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Данная инструкция должна находиться  на рабочем месте,  непосредственно около исполнителя.

    - ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

| SYMBOL | ЗНАЧЕНИЕ | КОММЕНТАРИЙ |
| --- | --- | --- |
| H ... | ОПАСНОСТЬ | Опасность с риском для пользователя. |
| W ... | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Это указывает на предупреждение/примечание на ключевых функциях или полезной информации. Прочитайте текст, обозначенные этим символом с предельным вниманием |
| C ... | КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ | Консультируйтесь с инструкцией перед выполнением определенной процедуры. |

- ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

  - ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Гидропневматический инструмент RIV 998 разработан для установки следующих крепёжных элементов:

-  RIVSERТ, заклёпочные гайки (от M3 до M12*)

- RIVBOLT , заклёпочные болты (от М4* до M8*)

- JACK RIV, лепестковые заклёпочные гайки (от M4* до M6*).

* -Комплектация по отдельному заказу.

Гидропневматическая система и механические компоненты, используемые во внутренней структуре RIV 998, при сравнении с другими  инструментами, обеспечивают более надежную работу. Особенность инструмента - сокращение проблем, вызванных износом компонентов, и следовательно инструмент будет  намного дольше  работать

  - ВИБРАЦИЯ

При правильном использовании инструмента, инструмент не производит никакой опасной вибрации

  - ШУМОВОЙ УРОВЕНЬ

Инструмент разработан и изготовлен таким способом, что шумовой уровень был очень низким. Взвешенный эквивалентный непрерывный акустический уровень давления в отношении оператора - ниже 80 децибелов (A).

Данная информация может, позволить пользователю инструмента лучше оценивать возможные  риски опасности.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Следующая таблица  отражает технические данные и особенности инструмента.

TABLE 2. 4 A  -  Technical data and features

| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 6 bar |
| --- | --- |
| MIN – MAX ДАВЛЕНИЕ | 5 – 7 bar |
| РАСХОД ВОЗДУХА ПРИ 6 bar | 7,5 litres |
| ХОД ШТОКА | 0 - 6,5 mm |
| УСИЛИЕ ПРИ 6 bar | 2050 Kg |
| ВЕС (без шланга подключения) | 2,4 Kg |
| ВИБРАЦИЯ (менее) | < 2,5 m/s2 |
| УРОВЕНЬ ШУМА (менее) | < 80 dB (A) |

  - КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оборудование поставляется в стандартной комплектации. Любая специальная комплектация поставляется по  дополнительной заявке.

    - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| артикул | Q.ty | Part Description |
| --- | --- | --- |
| 32355 | 1 | Гнездо подсоединения к пневмосети ¼ “ (поз.63) |
| 25338 | 1 | Приспособление для регулировки хода (поз..64) |
| 02073 | 1 | Универсальный ключ (поз..65) |
| 25830 | 1 | Ключ шестигранный 2,5 mm (поз.66) |
| 31707 | 1 | Ключ рожковый односторонний (поз.69) |
| 03698 | 1 | Пластиковый кейс для транспортировки и хранения. |
| - | 1 | Руководство пользователя |

| Установочные элементы. |  | ШТОК |  | гайка УПОРНАЯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | артикул | артикул |
| M3 | 03278 | 03285 |
| M4 | 03279 | 03286 |
| M5 | 03280 | 03287 |
| M6 | 03281 | 03288 |
| M8 | 03282 | 03289 |
| M10 | 03283 | 03290 |

    - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ЗАПРОСЕ

Инструмент может быть снабжен следующими вариантами:

| АРТИКЛ | Q.ty | Part Description |
| --- | --- | --- |
| 03284 | 1 | Шток - M12 |
| 03291 | 1 | гайка УПОРНАЯ M12 |
| 30644 | 1 | Ёмкость с гидравлическим маслом ISO VG 32 100cc (поз. 67) |

| Установочные элементы. |  | ШТОК |  | гайка УПОРНАЯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АРТИКУЛ | АРТИКУЛ |
| M4 | 25609 | 25612 |
| M5 | 25610 | 25613 |
| M6 | 25611 | 25614 |
| M8 | 25832 | 27005 |

| A 1 | RIVSERT и RIVBOLT снабжены КОЛЬЦОМ, которое является универсальным, возможно заказать отдельно (АРТИКУЛ 03277). |  |
| --- | --- | --- |

| Лепестковые гайки |  | ШТОК |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАЗМЕР | АРТИКУЛ |
| M4 | M4 x 74 | 30903 |
| M5 | M5 x 74 | 30911 |
| M6 | M6 x 74 | 30913 |

Само собой разумеется, что любые модификации и/или дополнительные принадлежности должны быть  одобрены и изготовлены Rivit S.r.l..

  - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Инструмент изготовлен  и обеспечивает нормальную работу в индустриальной электромагнитной окружающей среде, в пределах  Эмиссии и Неприкосновенности, предусмотренных по следующим стандартам: В 50081-2 Электромагнитной совместимости - общий стандарт эмиссии - Часть 2 - Индустриальная окружающая среда - (1993) В 50082-2 Электромагнитной совместимости - общий стандарт неприкосновенности - Часть 2 - Индустриальная окружающая среда - (1995).

- БЕЗОПАСНОСТЬ

  - ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Оператор должен знать информацию, изложенную в существующем руководстве, особенно относительно пунктов  безопасности, перечисленных в этой главе:

. инструмент должен использоваться исключительно обученным персоналом.

· инструмент и рабочее место должны содержаться в чистом и опрятном виде.

· инструмент, в перерывах между работой должен находиться в вертикальном положении, установленным на резиновой основе на плоской ровной поверхности.

· пользователь должен использовать принадлежности, поставляемые и обозначенные в главе 'обслуживания' (см. главу 7).

· Неуполномоченный персонал не должен работать с инструментом.

· Убедиться, что подсоединение к пневмосети надёжно и соответствует рекомендациям изложенным в инструкции.

· не удерживайте инструмент за шланг подвода высокого давления. Не подвергайте инструмент воздействию высоких температур, свыше 60( С.

· Перед присоединением и отсоединением подводящего шланга высокого давления убедитесь в отсутствии в инструменте заклёпки.

·  ремонт и обслуживание проводятся на отключенном от пневмо сети инструменте.

·заполняясь маслом, только используя марку с рекомендованными параметрами.

Если масло случайно поало на кожу, ополосните и вымойтесь проточной водой с щелочным мылом.

По возможности рекомендуют использовать балансир, для поддержки инструмента.

  - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Гидропневматический инструмент RIV 998 разработан для установки следующих крепёжных элементов:

-  RIVSERТ, заклёпочные гайки (от M3 до M12*)

- RIVBOLT , заклёпочные болты (от М4* до M8*)

- JACK RIV, лепестковые заклёпочные гайки (от M4* до M6*).

  - ПРОТИВОПОКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Инструмент не должен использоваться:

· В целях, отличных от перечисленных в предыдущем параграфе. 3,2.

· Во взрывоопасной или агрессивной атмосфере,  при наличии высокой запылённости  или высокое содержание паров масел в воздухе.

· В условиях с повышенной температурой, свыше 60( С.

  - ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ.

В течении рабочего цикла и обслуживая инструмента, операторы подвергаются опасности, которую, из-за природы операций,  нельзя полностью устранить.

- · Инструмент работает от сети высокого давления. Поэтому не допустимо превышать максимальное давление, обозначенное в технических данных (см. раздел 2.4).

  - ИДЕНТИФИКАЦИЯ/РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

4 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 - ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Инструмент упакован в пластиковый кейс с ручкой для переноски.  Инструмент может транспортироваться только в штатной упаковке..

| A 1 | За поломки и/или некомплектность при транспортировке без упаковки или в другой, кроме штатной производитель ответственности не несёт. |
| --- | --- |

  - ХРАНЕНИЕ

Если Вы не собираетесь использовать инструмент в течение долгого времени, Вы должны хранить с соблюдением следующих условий:

· Хранить инструмент в закрытом помещении.

· Защищать инструмент от воздействий высоких силовых нагрузок, не «заваливать» инструмент, хранить в кейсе.

· Защищать инструмент от влажности и чрезмерных высоких температур, свыше (60 ( С).

· Держат инструмент отдельно от коррозионноактивных веществ.

  - ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Чтобы избегать проблем при работе инструмента, Вам рекомендуется соблюдать следующие рекомендации.:

    - ПОДВОД ВОЗДУХА.

| Подсоединение инструмента к пневматической линии рекомендуется с помощью быстросъёмной муфты и быстросъёмного штуцера с резьбой 1/4" . Воздушный шланг должен быть гибким и должен отвечать требованиям безопасности. Внутренний диаметр не может быть меньше 6 мм. |  |
| --- | --- |

4.4 - ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ.

Воздушная линия  снабжения инструмента  должна быть оборудована системой очистки воздуха. Для предотвращения быстрого износа движущихся частей,  рекомендуется использовать смазочную единицу для сжатого воздуха.

4.5 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ОСМОТР.

Перед  началом эксплуатации инструмента необходимо провести осмотр, чтобы предотвратить поломки или несчастные случаи:

· Осмотреть инструмент на наличие внешних повреждений при транспортировке.

· Осмотреть корпус инструмента на отсутствие трещин и сколов в местах подсоединения к пневмосети.

- Проверить, проворотом штока инструмента вокруг оси, вручную, свободное вращение пневмодвигателя.

5 - РАБОТА ИНСТРУМЕНТОМ.

5.1 - ОПЕРАТОРЫ

Инструмент разработан, для  использования одним оператором. Операторы инструмента должны пройти  инструктаж по работе с данным инструментом и быть ознакомлены с данным руководством.

Рис. 5.2 – A

5.2 - ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА

Рисунок 5.2 - А

При подготовке инструмента к запуску, инструмент должен быть отключен от пневмосети..

Инструмент изначально не требует подготовки кроме установки штока (М) в соответствии с размерами крепежа и гайки упорной (Т).

.

5.3- ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА К РАБОТЕ

Рис.  5.2 А

Прежде, чем Вы начинаете использовать инструмент и после каждого изменения размера устанавливаемого крепежа, Вы должны выполнить следующую процедуру согласно размеру крепежа:

-  Снять защитный корпус поз. 59  и вывернуть стопорный винт поз.58  удерживая шток инструмента поз. 57 , установить вытяжной шток (М), согласно размеру крепежа, ввернув до упора и ввернув до совмещения шлица со стопорным винтом поз.57.

Как альтернатива, если Вы не хотите снимать корпус поз. 59, Вы можете произвести замену согласно рис. 5.5-C .

-  Ввернуть стопорный винт поз. 58, установить защитный корпус поз. 59 .

- Установить упорную гайку (T).

- Навернуть на вытяжной шток (М) крепёж который будете устанавливать, резьба крепежа должна быть задействована полностью и торцом упирается в упорную гайку.

- Закрепить упорную гайку (Т) контргайкой.

5.4-РЕГУЛИРОВКА ХОДА ШТОКА

Рис. 5.2 А.

Как приспосабливать удар:

- Подключить инструмент к пневмосети.(давление должно быть между 5 и 7 атм.).

- Повернуть регулировочную гайку поз. 45, используя приспособление поз. 64, в направлении "-" (минус), пока ход штока не будет примерно 2 мм, управляя инструментом.

- Поднести гайку к вытяжному штоку инструмента и слегка нажать, гайка должна навернутся до упора в упорную гайку (Т).

- Вставить гайку в подготовленное под неё отверстие, держа инструмент так, чтобы ось прута связи была перпендикулярна поверхности, куда будет установлена гайка.

- Управляя рычагом 30, нажать в первое положение(установка крепежа), пока не прекратиться движение штока и гайка не установиться.

- Управляя рычагом 30, нажать во второе положение (включение вывинчивания штока) и удерживать пока шток полностью не вывинтится из гайки.

- Проверить качество установки гайки, если гайка не дожата, повернуть регулировочную гайку поз. 45, используя приспособление поз. 64, в направлении "+" .

- Повторить операции 3-7.

Предупреждение!: Если ход штока инструмента не будет правильно установлен, то  заклепки не будут надежно установлены, и вытяжной шток может  сломаться.

5.5 – УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО ШТОКА

Рис. 5.5 - B

Рис. 5.5 - C

|  | Все вышеупомянутые операции должны быть выполнены с инструментом отключенным от пневмосети. |
| --- | --- |

| W 2 | Прерывание в течение операции: может произойти, что, в течение операции устанавливаемый крепёж застревает на вытяжном штоке, и двигатель инструмента не способен отвинтить шток. В этой ситуации Вы должны разъединить воздушную линию, и вставить приспособление поз. 64 в отверстие, и отвинтить вручную (см. рис.5,5 – D). |
| --- | --- |

Рис. 5.5 - D

- ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

  - СТАТУС ОБСЛУЖИВАНИЯ

Операции обслуживания должны быть выполнены с инструментом, отключенным от пневматической линии.

Предупреждения:

- · инструкции обслуживания инструмента должны проводиться согласно рекомендациям руководства.

- · Чтобы гарантировать безопасность и эффективную работу инструмента. Рекомендуется использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные части.

  - ОЧИСТКА

Рекомендуется периодически чистить инструмент (в зависимости от типа и частоты использования), но не реже одного раза в месяц.

|  | Отключение всех источники питания инструмента. Оператор должен использовать средства личной защиты при чистке и работе с инструментом. |
| --- | --- |

  - ОБЫЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы предотвращать отказы и поломки инструмента, обычное обслуживание (включая осмотры и профилактические операции) должно проводиться в плановом порядке, чтобы держать  под систематическим контролем:

- Периодичность смазывания  инструмента.

-Периодичность замены изнашиваемых  деталей.

    - ЗАПОЛНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ.

Рис. 6.3 - A

Работы должны проводиться с инструментом, отключенным от пневмосети. Заправка гидравлической системы должна быть произведена после непрерывного использования, и когда отмечено сокращение хода рабочего штока.

- Отсоединить инструмент от пневмосети.

- Убедиться, что шток 57 остановлен в конце хода;

- Открутить винт 51 на 3-4 полных оборота;

- Удалить заглушку 22 и уплотнительное кольцо 21;

- Поместить инструмент в горизонтальное положение и медленно вливают гидравлическое масло (Международная Организация по Стандартизации VG 32 типа) 67, пока не заполниться ёмкость. Вы поймете это когда масло станет вытекать из под винта 51;

- Ввернуть и закрепить винт 51;

- Установить заглушку 22 , совместно с уплотнительным кольцом 21.

Предупреждение!: если масло случайно попало на кожу, его необходимо смыть с щелочным мылом под струёй проточной воды .

    - ЧАСТИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ИНТЕНСИВНОМУ ИЗНОСУ.

При периодическом осмотре проверить целостность резиновой основы, поскольку она гарантирует устойчивость инструмента. Если Вы должны заменить её, Вы можете заказать запасную основу от Rivit S.r.l.  по таблице 3.5.

Периодически  проверяйте  износ корпуса защитного, вытяжных штоков и упорных гаек. Запасные части нужно заказать исключительно от Rivit S.r.l.,  2.5.1 .

- ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСЕЙ  И УСТРАНЕНИЕ

  - РЕМОНТ

Чтобы гарантировать эксплуатационную эффективность и безопасность инструмента, все ремонтные работы должны быть выполнены исключительно местным уполномоченным дилером или Техническим Сервисным Центром Rivit S.r.l. (см. раздел 1.2,)

- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

  - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Рис. 8.1 - A

Для Рис. 8.1 - A

Таблица  8.1

| Ref. | Code | Q.ty | Description | Kit | Ref. | Code | Q.ty | Description | Kit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30917 | 1 | pneumatic casing |  |  | 30962 | 4 | o-ring | B |
|  | 30927 | 1 | handle casing |  |  | 30963 | 2 | mandrels |  |
|  | 30929 | 1 | screwing unit | B |  | 30964 | 1 | screw |  |
|  | 30931 | 1 | rubber base |  |  | 30965 | 1 | washer |  |
|  | 30932 | 1 | snap ring |  |  | 30966 | 2 | pipe guide | B |
|  | 30995 | 1 | bottom |  |  | 30967 | 2 | motor air pipe | B |
|  | 30935 | 1 | o-ring |  |  | 30968 | 1 | rod | B |
|  | 30936 | 1 | o-ring | E |  | 30969 | 1 | ball | B |
|  | 30937 | 1 | gasket | E |  | 30970 | 1 | cap | B |
|  | 30938 | 1 | guide | E | 42a. | 30972 | 1 | rigid protection |  |
|  | 30939 | 1 | pneumatic piston | E |  | 30973 | 1 | sleeve | B |
|  | 30940 | 1 | stem | E |  | 30974 | 1 | joint | A |
|  | 30941 | 1 | spring |  |  | 30975 | 1 | ring nut |  |
|  | 30942 | 1 | driving air pipe |  |  | 30976 | 1 | spring |  |
|  | 30943 | 1 | ring nut | D |  | 30977 | 1 | pin | A |
|  | 30944 | 1 | gasket | D |  | 30978 | 1 | hydraulic piston |  |
|  | 30945 | 2 | o-ring |  |  | 30979 | 1 | skimmer |  |
|  | 30946 | 1 | stem guide | D |  | 30980 | 1 | gasket |  |
|  | 30949 | 1 | pin |  |  | 30981 | 1 | discharge screw |  |
|  | 30950 | 1 | o-ring | D |  | 30982 | 1 | oil seal |  |
|  | 30951 | 1 | oil seal |  |  | 30983 | 1 | gasket |  |
|  | 30952 | 1 | oil cap |  |  | 30984 | 1 | ring nut |  |
|  | 30953 | 1 | valve | C |  | 30985 | 1 | drive pin | A |
|  | 30954 | 3 | gasket | C |  | 30986 | 1 | ring nut |  |
|  | 30955 | 1 | bottom valve | C |  | 23624 | 1 | tie rod holder sleeve |  |
|  | 30956 | 5 | nut | B-C |  | 03276 | 1 | tie rod blockingstei screw |  |
|  | 30957 | 2 | o-ring | C |  | 27988 | 1 | outer cone |  |
|  | 30958 | 1 | ring-nut |  |  | 30987 | 1 | motor unit | B |
|  | 30959 | 1 | pin | C |  | 30988 | 2 | button screws M3x8 |  |
|  | 23184 | 1 | trigger |  |  | 30989 | 1 | spring | B |
|  | 30960 | 1 | silencer |  |  | 32355 | 1 | supple air connection thread ¼ “gas |  |
|  | 30961 | 1 | pin |  |  |  |  |  |  |

| GROUPS |
| --- |
| N° | Code | Q.ty | Description | N° | Code | Q.ty | Description |
| Kit A | 30990 |  | Rotation Pin | Kit C | 30992 |  | Tap |
| 55 | 30985 | 1 | drive pin | 29 | 30959 | 1 | pin |
| 44 | 30974 | 1 | joint | 27 | 30957 | 2 | o-ring |
| 47 | 30977 | 1 | pin | 23 | 30953 | 1 | valve |
|  | 24 | 30954 | 3 | gasket |
| Kit B | 30991 |  | Engine | 25 | 30955 | 1 | bottom valve |
| 60 | 30987 | 1 | motor unit | 26 | 30956 | 1 | nut |
| 39 | 30968 | 1 | rod |  |
| 40 | 30969 | 1 | ball | Kit D | 30993 |  | Stem Guide |
| 41 | 30970 | 1 | cap | 15 | 30943 | 1 | ring nut |
| 3 | 30929 | 1 | screwing unit | 20 | 30950 | 1 | o-ring |
| 43 | 30973 | 1 | sleeve | 16 | 30944 | 1 | gasket |
| 38 | 30967 | 2 | motor air pipe | 18 | 30946 | 1 | stem guide |
| 33 | 30962 | 1 | o-ring |  |
| 37 | 30966 | 2 | pipe guide | Kit E | 30994 |  | pneumatic piston |
| 26 | 30956 | 2 | nut | 12 | 30940 | 1 | stelo |
| 62 | 30989 | 1 | spring | 11 | 30939 | 1 | pneumatic piston |
|  |  |  |  | 8 | 30936 | 1 | o-ring |
|  |  |  |  | 9 | 30937 | 1 | gasket |
|  |  |  |  | 10 | 30938 | 1 | guide |

ОТМЕТЬТЕ: размещая заказ, пожалуйста указывайте код и количество деталей.

Рис. 8.1 - B – Дополнительные Запасные части

Таблица  8.1 - B

| REF. | CODE | Q.TY | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25338 | 1 | Приспособление для регулировки хода штока. |
|  | 02073 | 1 | Универсальный ключ. |
|  | 25830 | 1 | Ключ шестигранный 2,5 mm |
|  | 30644 | 1 | Масло гидравлическое ISO VG 32 100cc |
|  | 03698 | 1 | Пластиковый кейс для транспортировки и хранения. |
|  | 31707 | 1 | Ключ рожковый односторонний №9 |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПНЕВМОПРИВОДА (60)

Рис. 8.1 - C - Моторные запасные части

Таблица  8.1 - C

| Ref. | Code | Q.ty | Description | Ref. | Code | Q.ty | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33266 | 1 | planet wheel holder |  | 33273 | 1 | Bearing |
|  | 33267 | 3 | planet wheel |  | 33274 | 1 | Rear plate |
|  | 33268 | 1 | Spacer |  | 31959 | 1 | rotor |
|  | 33269 | 1 | Front plate |  | 33275 | 1 | Bearing |
|  | 33270 | 1 | stator |  | 33276 | 1 | crown wheel |
|  | 33271 | 5 | Fin |  | 33277 | 1 | Bearing |
|  | 33272 | 1 | roller |  | 33278 | 1 | Snap ring |

ОТМЕТЬТЕ: размещая заказ, пожалуйста указывайте код и количество деталей..

  - РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Kit | Ref. | Code | Q.ty | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | 30931 | 3 | rubber base |
|  | 7. | 30935 | 2 | o-ring |
|  | 14. | 30942 | 2 | driving air pipe |
| D | 20. | 30950 | 2 | o-ring |
|  | 21. | 30951 | 5 | oil seal |
|  | 22. | 30952 | 2 | oil cap |
| B-C | 26. | 30956 | 5 | nut |
| C | 27. | 30957 | 5 | o-ring |
|  | 30. | 23184 | 3 | trigger |
|  | 32. | 30961 | 3 | pin |
|  | 33. | 30962 | 10 | o-ring |
|  | 35. | 30964 | 10 | screw |
|  | 36. | 30695 | 5 | washer |
| B | 38. | 30967 | 6 | motor air pipe |
| B | 39. | 30968 | 3 | rod |
| B | 40. | 30969 | 3 | ball |
| B | 41. | 30970 | 3 | cap |
|  | 42a. | 30972 | 2 | rigid protection |
| B | 43. | 30973 | 3 | sleeve |
|  | 50. | 30980 | 3 | gasket |
|  | 51. | 30981 | 3 | discharge screw |
|  | 52. | 30982 | 3 | oil seal |
|  | 53. | 30983 | 3 | gasket |
|  | 56. | 30986 | 2 | ring nut |
|  | 57. | 23624 | 2 | tie rod holder sleeve |
|  | 58. | 03276 | 20 | tie rod blockingstei screw |
|  | 61. | 30988 | 10 | button screws M3x8 |
|  | 67. | 30644 | 10 | Hydraulic oil type ISO VG 32 100cc |
|  | Kit A | 30990 | 1 | Rotation Pin |
|  | Kit B | 30991 | 1 | Engine |
|  | Kit C | 30992 | 1 | Tap |
|  | Kit D | 30993 | 1 | Stem Guide |
|  | Kit E | 30994 | 1 | pneumatic piston |

  - РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

| for Rivsert |  | Tie rod |  | Head with ring nut |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rivit code | Rivit code |
| M3 | 03278 | 03285 |
| M4 | 03279 | 03286 |
| M5 | 03280 | 03287 |
| M6 | 03281 | 03288 |
| M8 | 03282 | 03289 |
| M10 | 03283 | 03290 |

| Rivit code | Q.ty | Part Description |
| --- | --- | --- |
| 03284 | 1 | Tie-rod for RIVSERT - M12 |
| 03291 | 1 | Head with ring nut for RIVSERT for M12 |
| 30644 | 1 | Hydraulic oil type ISO VG 32 100cc (Ref. 67) |

| for Rivbolt |  | Tie rod |  | Head with ring nut |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rivit code | Rivit code |
| M4 | 25609 | 25612 |
| M5 | 25610 | 25613 |
| M6 | 25611 | 25614 |
| M8 | 25832 | 27005 |

| ring nut for heads (for Rivsert e Rivbolt) |  |
| --- | --- |
| Rivit code |
| 03277 |

| for Jackriv |  | Tie rod |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Length | Rivit code |
| M4 | M4 x 74 | 30903 |
| M5 | M5 x 74 | 30911 |
| M6 | M6 x 74 | 30913 |

# Text boxes

68

64

59

Клейкий ярлык, указывающий модель инструмента, название изготовителя и маркировки EC

МОДЕЛЬ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ГРАВИРОВАННЫЙ НА ВНЕШНЕМ КОЖУХЕ

Универсальный ключ (65)

58

66

M

T

66

65

67

ОСЛАБЬТЕ СТОПОРНЫЙ ВИНТ 58, ОСТАВЛЯЯ КЛЮЧ В ТОМ ЖЕ САМОМ ПОЛОЖЕНИИ

ОТВИНТИТЕ ВЫТЯЖНОЙ ШТОК ВРУЧНУЮ ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ КЛЮЧА 69

64

69